重庆瑞鸥联能源开发有限公司

突发环境事件风险评估报告

（备案版）

| 委托单位： | 重庆瑞鸥联能源开发有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 重庆展亚环保工程有限公司 |
| 二〇二〇年十二月 |

目  录

第1章. 前言	1

第2章. 总则	3

2.1. 编制目的	3

2.2. 编制原则	3

2.3. 编制依据	4

2.3.1. 法律法规与政策文件	4

2.3.2. 标准规范与技术指南	5

2.3.3. 技术资料及相关文件	6

2.4. 报告编制总体构思	7

2.5. 评估范围	7

2.6. 评估方法	8

第3章. 企业基本情况与环境风险识别	9

3.1. 企业基本信息	9

3.1.1. 企业概况	9

3.1.2. 企业项目组成	10

3.1.3. 总平面布置	12

3.2. 企业周边环境风险受体情况	12

3.2.1. 企业所在区域自然环境概况	12

3.2.2. 企业所在区域环境功能区划及环境质量现状	17

3.2.3. 企业周边环境风险受体情况	22

3.3. 涉及环境风险物质情况	24

3.3.1. 产品及原辅材料消耗	24

3.3.2. 企业环境风险物质辨识	24

3.3.3. 环境风险单元识别	27

3.4. 生产工艺	29

3.4.1. 企业“三废”污染物产生及排放情况	32

3.5. 安全生产管理	34

3.6. 现有环境风险防控与应急措施情况	34

3.6.1. 企业大气环境风险防控与应急措施情况	34

3.6.2. 企业水环境风险防控与应急措施情况	35

3.6.3. 环评及批复的其他风险防控措施落实情况	36

3.7. 现有应急物资与装备、救援队伍情况	37

3.7.1. 应急物资与装备	37

3.7.2. 应急救援队伍	38

第4章. 突发环境事件及其后果分析	40

4.1. 突发环境事件情景分析	40

4.1.1. 国内外同类企业突发环境事件资料	40

4.1.2. 企业历史突发环境事故统计	41

4.1.3. 企业突发环境事件情景分析	41

4.2. 突发环境事件情景源强分析	42

4.2.1. 汽油、柴油泄漏	43

4.3. 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	45

4.4. 突发环境事件危害后果分析	46

4.4.1. 泄漏事故危害后果分析	46

4.4.2. 火灾、爆炸事故危害后果分析	46

4.4.3. 伴生/次生环境影响	46

第5章. 现有环境风险防控和应急措施差距分析	49

5.1. 环境风险管理制度符合性分析	49

5.2. 环境风险防控与应急措施的差距分析	49

5.2.1. 废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口	49

5.2.2. 截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨排水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施	50

5.3. 环境应急资源差距分析	52

5.4. 历史经验总结教训	54

5.5. 需要整改的短期、中期和长期项目内容	54

第6章. 完善环境风险防控和应急措施实施计划	57

第7章. 企业突发环境事件风险等级	59

7.1. 企业现状突发大气环境事件风险等级	59

7.1.1. 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	59

7.1.2. 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	60

7.1.3. 大气环境风险受体敏感程度（E）评估	62

7.1.4. 突发大气环境事件风险等级确定	63

7.1.5. 突发大气环境事件风险等级表征	64

7.2. 企业现状突发水环境事件风险分级	64

7.2.1. 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	64

7.2.2. 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	65

7.2.3. 水环境风险受体敏感程度（E）评估	69

7.2.4. 突发水环境事件风险等级确定	69

7.2.5. 突发水环境事件风险等级表征	70

7.3. 企业现状突发环境事件风险等级确定与调整	70

7.3.1. 风险等级确定	70

7.3.2. 风险等级调整	71

7.3.3. 风险等级表征	71

附图

附图1 企业地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 排水管网平面图

附图4 环境风险受体分布图

附图5 应急疏散示意图

附图6 风险源及应急物资分布图

附件

附件1 企业现场照片

附件2 事故风险采集信息

附件3 企业环评批准书

附件4 固定污染源排污登记回执

附件5 接管证明

附件6 危险废物协议及处理单位资质

附件7 防雷装置验收意见书

附件8 生产安全事故应急预案备案回执

附件9 消防验收意见书

附件10 安全设施竣工验收审查意见

附件11 危化品生产经营许可证

# 前言

重庆瑞鸥联能源开发有限公司（以下简称“瑞鸥联能源公司”）成立于2015年11月5日，注册资本金1000万元整，注册地址重庆市巴南区石龙镇大桥村A7-3-02地块，主要从事成品油零售。

2018年1月2日，重庆市商务委员会以“渝商务函[2018]7号”文件同意在巴南区石龙镇大桥村窝铺组A7-3/02地块增加一个加油站迁建规划布点，专项用于原巴南区石龙加油站实施迁建。2018年1月11日，重庆市规划局同意加油站迁建至A7-3/02地块，详见渝规函[2018]29号。2018年3月7日，重庆市商业委员会同意重庆瑞鸥联能源开发有限公司迁建巴南区石龙加油站（渝商务规[2018]17号）。“石龙加油站”项目已取得重庆市巴南区发展和改革委员会颁发的重庆市企业投资项目备案证（2018-500113-52-03-047873）及重庆市规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第市政500113201800027号）。

2018年10月，瑞鸥联能源公司委托重庆重大环境工程研究院有限公司编制完成《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站项目环境影响报告表》，并于2019年3月18日取得该项目环境影响评价文件批准书（文号：渝（巴）环准[2019]016号）。

2020年10月28日企业取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91500107MA5U3FCP1R001W，有效期5年）。2020年11月16日企业取得重庆市巴南区气象局出具的重庆市防雷装置验收意见书（编号：渝气雷验（巴南）第2020003号）。2020年11月20日企业取得重庆市巴南区应急管理局生产经营单位生产安全事故应急预案备案回执（编号：500113Gm-2020-024，有效期3年）。2020年11月24日企业取得重庆市巴南区住房和城乡建设委员会建设工程消防验收意见书（编号：巴南消验字[2020]第0102号）。2020年12月，企业委托内蒙古兴安泰安全科技有限公司编制《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站验收安全评价报告》，并于2020年12月2日通过专家审查，取得该项目新建工程安全设施竣工验收审查意见。2020年12月17日，企业取得重庆市巴南区应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：渝巴南安经（加油）字（2020）00028号，有效期3年）。

瑞鸥联能源公司生产经营中涉及易燃、有害等危险化学品，存在泄漏、火灾、和爆炸的环境风险，为了提高企业环境风险防范与控制技术水平，从源头上预防和减少不稳定因素的出现，降低突发环境事件发生频率，减轻环境污染危害，并为环保主管部门实施分级差别化环境风险管理，提高管理效率，构建政府环境风险防范与环境应急管理体系提供科学依据。依据《重庆市环境保护局关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》渝环〔2014〕121号等要求，瑞鸥联能源公司应进行突发环境事件风险评估，以对现有风险防控措施的有效性进行分析论证，找出差距，完善环境风险防控与应急措施。

为此，瑞鸥联能源公司委托重庆展亚环保工程有限公司承担该企业的环境风险评估工作。我公司接受委托后，成立评估小组，在对企业环境风险物质、环境风险源、污染物通道、环境风险受体、环境风险防范措施以及环境风险隐患进行全面排查的基础上，依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）、《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）等要求编制完成《重庆瑞鸥联能源开发有限公司突发环境事件风险评估报告》。

在现场排查及评估报告的编制过程中，得到了重庆市巴南区生态环境局以及企业领导和相关工作人员的大力支持和配合，在此一并致谢！

# 总则

## 编制目的

环境风险评估是国家为贯彻落实“为有效预防和减少突发环境事件的发生、保障人民群众生命财产和环境安全，落实企业突发环境风险防控主体责任，规范环境保护行政主管部门监督管理”方针，加强突发环境事件管理行之有效的技术手段，是现代化环境保护管理之一。环境风险评估可有效使生产企业的环境管理变事后处理为事先预测、预防，可以说是企业环境保护工作的超前管理，是企业安全生产的前提。

本次评估目的主要为：

（1）通过系统性的分析和测算，识别企业环境风险物质，环境风险装置，确定企业环境风险源，计算其对外环境风险受体的影响后果，评估企业现有风险防控能力和水平，并提出切实可行降低环境风险的措施和工作思路，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）作为企业环境风险防范的基础文件，为环境应急预案、管理和工程上的改进提供依据。

（3）为企业安全生产管理、职业卫生健康、消防管理提供基础与参考。

## 编制原则

（1）以人为本，减少危害

本次评估以瑞鸥联能源公司生产过程和事故状态下产生的污染物作为主要评估对象与重点，以环境风险事件有关的法律法规、制度、导则和治理技术为基础依据，严格遵守《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），以体现实用性、可操作性，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大限度地保护环境，保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）切合实际，科学管理

针对企业具体实际，以严谨的科学方法，实事求是，客观、规范地进行环境风险识别和应急管理，严格执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）风险控制，预防为主

高度重视环境安全管理工作，常抓不懈，防患于未然，增强忧患意识。坚持预防与风险控制相结合，常态与非常态相结合，做好应对环境突发事件的各项预防工作。

## 编制依据

### 法律法规与政策文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起修正）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正版）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起试行）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修正）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日施行）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日）；

- 《危险废物转移联单管理办法》（环境保护总局令〔1999〕第5号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令〔2011〕第17号）；

- 《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（环境保护部令〔2012〕第22号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令〔2015〕第34号）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2015年7月1日修改）；

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令〔2015〕第79号）；

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2015年6月29日修订）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号）；

- 《重庆市环境保护条例》（2018年修订）；

- 《重庆市大气污染防治条例》（2018年8月29日发布）；

- 《重庆市水污染防治条例》（2020年10月1日起施行）；

- 《重庆市环境保护局关于转发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（渝环[2015]30号）；

- 《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

- 《重庆市环境保护局关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》（渝环[2015]262号）；

### 标准规范与技术指南

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610－2016）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年局部修订）；

- 《危险化学品目录》（2015年版）；

- 《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33号）；

- 《国家危险废物名录》（2016年8月1日版）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；

- 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及环保部2013年第36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2018）；

- 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

- 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）；

- 《个体防护装备选用规范》（GB11651-2008）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《水体污染防控紧急措施设计导则》（中国石化建标〔2006〕43号）；

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR 0004-2016）；

- 《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）。

### 技术资料及相关文件

- 《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站项目环境影响报告表》及其批准书（渝（巴）环准[2019]016号）；

- 固定污染源排污登记回执（登记编号：91500107MA5U3FCP1R001W，有效期5年）；

- 重庆市防雷装置验收意见书（编号：渝气雷验（巴南）第2020003号）；

- 生产经营单位生产安全事故应急预案备案回执（编号：500113Gm-2020-024，有效期3年）；

- 《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站验收安全评价报告》及其验收审查意见；

- 重庆市巴南区住房和城乡建设委员会建设工程消防验收意见书（编号：巴南消验字[2020]第0102号）。

- 危险化学品经营许可证（编号：渝巴南安经（加油）字（2020）00028号，有效期3年）。

## 报告编制总体构思

按照《企业突发环境事件风险评估指南 (试行) 》有关规定要求，对瑞鸥联能源公司实际情况进行分析评价，报告具体构思如下：

（1）通过现场踏勘，根据瑞鸥联能源公司实际情况，计算涉及危险化学品物质数量与临界量比值，分析储存过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性，通过企业突发环境事件环境风险等级评估矩阵，确定评价工作的重点和风险等级。

（2）分析瑞鸥联能源公司企业位置及平面布置的合理性、工艺过程及污染排放情况，开展风险识别，进行事件类型判定，源强分析，并针对突发环境事件的危害进行后果分析。

（3）在充分调研公司现有应急能力和管理制度的基础上，从环境风险管理制度、监控预警措施、环境风险防控工程措施和环境应急能力四个方面进行有效性论证，找出现有风险防控措施的差距，并提出完善内容。

（4）提出环境风险防范措施及应急预案，为企业生产过程中环境管理，环境风险防范以及决策提供一定的科学依据。

（5）瑞鸥联能源公司风险主要源自油罐区、加油区、危废暂存间，故本次评价重点是针对化学分析试剂泄露的环境风险进行影响分析。

## 评估范围

本次突发环境事件风险评估范围：主要以重庆瑞鸥联能源开发有限公司整个厂区、水环境通道、大气环境通道。

环境风险评价范围：重庆瑞鸥联能源开发有限公司厂区及厂区周边的环境风险受体，包含厂区周边5km范围内的大气环境风险受体，厂废水总排放口下游10km范围内的水环境风险受体（五布河是项目废水的受纳水体）。

## 评估方法

企业环境风险评估根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的规定，并结合相关行业的法律、法规、标准、规范，对企业进行环境风险等级划分，并对企业应急能力进行评估。

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果。分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

评估等级划分流程见图2.4-1。

图2.4-1  企业环境风险等级划分流程示意图

# 企业基本情况与环境风险识别

## 企业基本信息

### 企业概况

重庆瑞鸥联能源开发有限公司成立于2015年11月5日，注册资本金1000万元整，注册地址重庆市巴南区石龙镇大桥村A7-3-02地块，主要从事成品油零售。

2018年重庆瑞鸥联能源开发有限公司在重庆市巴南区石龙镇大桥村窝铺组A7-3/02地块建设“石龙加油站项目”。项目主要建设内容包括加油罩棚、综合用房、加油机、卧式埋地油罐等，共设4个SF双层地埋式储罐：30m³×1个0#柴油罐、30m3×2个92#汽油罐，15m³×1个95#汽油罐，设计总容量90m³ (按 GB50156-2012（2014年版）规范，加油站兼营柴油时，柴油储量折半计算)，共设置3个加油岛，每个加油岛配备一台四枪加油机，共3台四枪加油机，建成年供成品油550吨的三级加油站。

企业占地面积1346.7m2，建筑面积315.24m2。劳动定员7人；年工作365天，3班制，每班8h。

石龙加油站主要销售汽油及柴油，油品主要来自于唐家沱油库。油品经油罐车运输至加油站后，通过密闭卸油方式将油料注入埋地式储油罐中。当向过往车辆售油时，通过潜油泵将油品从埋地式储油罐抽出后，经加油机将油品注入汽车油箱。油品运输由中石化公司统一配送。

企业基本信息汇总见表3.1-1。

##### 企业基本情况一览表

| 单位名称 | 重庆瑞鸥联能源开发有限公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91500107MA5U3FCP1R | 法定代表人 | 李江勤 |
| 建厂时间 | 2019年 | 生产状态 | 正常生产 |
| 单位所在地 | 重庆市巴南区石龙镇大桥村窝铺组A7-3/02地块 |
| 中心经度 | 东经106.8751° | 中心纬度 | 北纬N29.2943° |
| 占地面积 | 1346.7m2 | 建筑面积 | 315.24m2 |
| 年生产时间 | 365天 | 劳动定员 | 7人 |
| 联系人 | 易鑫 | 联系方式 | 19923832829 |
| 公司网址 | / | 联系邮箱 | / |
| 企业规模 | 年供成品油550吨的三级加油站 |
| 所属行业 | F5264机动车燃料零售 |

### 企业项目组成

（1）建设内容

企业项目为三级加油站，主要建设内容包括加油罩棚、综合站房、卧式埋地油罐及配套消防箱和消防器材箱、便利店、办公室、卫生间、会议室等。可提供92#、95#汽油及0#柴油。企业项目由主体工程、公用工程、环保工程以及储运工程等组成，其组成见表3.1-2。

##### 工程组成一览表

| 项目类别 | 建设内容 | 规模及位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 油罐区 | 位于加油站西侧，占地面积105m2。内设4个SF双层埋地式油罐，其中30m³×1个柴油罐、30m3×2个92#汽油罐，15m3×1个95#汽油罐。油罐覆土厚度为0.5m。汽油安装一次油气回收系统、二次油气回收系统，预留三次油气回收装置，加油工艺管线均采用双层复合管线，卸油管线及油气回收管线采用单层管线。油罐区下方设置防渗池和检漏井，储罐的通气管上应安装阻火器。 | 新建 |
|  | 加油区 | 设置1个加油罩棚，采用轻钢结构，水平投影面积380 m2（建筑面积190m2），位于加油站北侧。下设3个加油岛，每个加油岛配备一台四枪加油机，共3台四枪加油机；罩棚下檐均距加油区地面净高7.2m。 | 新建 |
| 辅助工程 | 综合站房 | 共1F，钢筋混凝土结构，总建筑面积125.24m2，高度4.95m。布置值班室、生活间、办公区、便利店、卫生间等。 | 新建 |
|  | 通气管 | 3根，DN50，其中3个汽油储罐共用2根通气管，1个柴油罐配备1根通气管，高出地面4m以上。，并安装阻火器。 | 新建 |
|  | 卸油停车位 | 位于油罐西侧，设置1个卸油车位。 | 新建 |
| 运输工程 | 运输 | 油品运输由中石化公司统一配送。 | / |
| 公用 工程 | 给水 | 自站外公路市政给水管网引一根DN100管道至本站，水压0.3-0.4MPa | 依托 |
|  | 排水 | 实行雨污分流制。屋面及罩棚雨水、空调冷凝水通过雨水管网收集后进入市政雨水管网。 场地冲洗废水、初期雨水经U 型截水沟汇集，通过隔油池（三段式隔油池）沉淀、隔油处理达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准后排入市政污水管网； 生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后，排入市政污水管网。 | 依托 |
|  | 供电 | 站外接～10kV电压等级电源至站内箱式变配电站。站内箱式变配电站设于非防爆场所。项目不设柴油发电机。站内所有火灾和爆炸危险场所的照明均选用防爆灯具。 | 依托 |
|  | 消防 | 按规范配置加油站消防灭火器材。油罐区消防器材箱设置35kg推车式干粉灭火器1具，4kg手提式干粉灭火器10只。在加油站站房旁备有2立方米消防砂及5块灭火毯。 站内间距及与周围建筑之间的距离都严格按《汽车加油加气站设计和施工规范》GB50156-2012（2014年版）控制，消防车道的设置使各建构筑物都有足够的消防扑救面，单车道宽度大于4m，双车道大于6米。 | 新建 |
|  | 绿化 | 在建筑周围的人行道旁和绿化地种植树木和花草，下部放坡区域种植绿化。 | 新建 |
|  | 防雷 | 设置相应的防雷接地等防雷设施。 | 新建 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 加油岛设置U形截水沟收集地面含油废水，进入三段式隔油池（处理能力为3m3/d）处理后经市政污水管网排入石龙镇污水处理厂深度处理后排入五布河。 项目生活污水经生化池处（处理规模为6m3/d）理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入石龙镇污水处理厂处理后排入施家沟，再汇入五布河。 | 新建 |
|  | 废气处理 | 汽油卸油时产生的油气由油罐车自带的一次回收系统进行回收，回收后的油气由油罐车拉回油库进行处理； 地下油罐呼吸排放量很小，由机械呼吸阀经3根4m高的通气管排放； 汽油加油时设1套二次油气回收系统，对油气进行回收（回收后的油气进入汽油罐，尾气经通气管（4m）无组织排放）。预留三级回收处理设施安装位置。 | 新建 |
|  |  | 生化池臭气引至绿化带排放。 | 新建 |
|  | 噪声处理 | 对噪声设备采取减震、消声、降噪处理 | 新建 |
|  | 地下水 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，加油站场地分为重点防治区和一般防治区。另外通过加强监督管理，对防渗质量以及施工质量进行严格检查等措施 | 新建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾 | 厂房设垃圾桶，袋装收集后交环卫部门统一清运处理。 | 依托 |
|  |  | 危险废物 | 设置一个危废暂存间，采取“防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失”等措施，危险废物采用危废桶收集后交有资质的单位处置。 | 新建 |
|  | 防渗漏措施 | 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年修订）防渗措施要求：油罐区设置SF双层储罐、下方设防渗池、加油工艺管线采用双层复合管线，加油机设置防渗漏底槽。油罐区、生化池、隔油池与U型截流沟为重点防渗区，其余区域为一般防渗区，防渗能力等效黏土防水层不小于1.5m，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 | 新建 |
| 风险防范措施 | 储油罐设带有高液位报警功能的液位计，设置可燃气体报警仪，定期对油罐、加油设备、管道、阀门等进行检修、维护和保养，配备相应的应急物资，油罐区底部设罐池，罐池应按《石油化工防渗工程技术规范》（GBT50934-2013）采取防渗等措施，并有足够容积收集泄漏的油品。 | 新建 |

### 总平面布置

本地块为近似矩形地块，加油岛布置在场地中部，站房布置在场地南侧，油罐区、密闭卸油点在场区西南侧，站区设一个入口、一个进口，分别与站外道路连接。项目平面布置图详见附图2。

站内间距及与周围建筑之间的距离都严格按《汽车加油加气站设计和施工规范》GB50156-2012（2014年版）控制，消防车道的设置使各建构筑物都有足够的消防扑救面，单车道宽度大于4m，双车道大于6米。

生化池位于东南侧；隔油池位于东北侧；通气管口位于西南侧，远离环境保护目标，且位于下风向；危险废物暂存间位于站房内，采用一体式钢结构危废暂存间，便于固废直接运输出厂区；消防沙池及消防器材箱位于西南侧，邻近油罐储存区，便于及时预防事故发生。

## 企业周边环境风险受体情况

### 企业所在区域自然环境概况

（1）地理位置与交通

巴南区属重庆主城区、重庆大都市区，地处重庆市西南部，前身是名邑巴县，商代时巴人就在此立国建都。巴南区位于重庆市西南部，跨东经106°26’2''-106°59’53″、北纬29°7’44"-29°45’43"之间，东与涪陵区、南川区接壤，南与綦江区相连，西与江津区、九龙坡区、大渡口区毗邻，北与南岸区、江北区、渝北区、长寿区交界。东西最宽处51千米，南北最长处71千米，幅员面积1834.23平方千米。

石龙镇位于巴南区东南部，驻地石龙场，距区所在地政府龙洲湾40公里。辖区东邻南川区的大观和兴隆镇，南与石滩镇和南川区的神童镇接壤，西连接龙镇，北与东泉、姜家镇毗邻。清康熙年间。在"赶场坝"的几家野店发展成集市，后迁至距"赶场坝"一公里的石梁上建场，因地形似龙，故名石龙场。

项目地理位置图详见附图1。

（2）地形地貌地质

重庆市巴南区为四川东部地台区内，属于新华夏构造体系中一个新生代构造盆地。巴南区盖层为未变质的早古生代震旦纪至新生代第四纪地层，总厚度8000～10000米。早古生代震旦纪形成了盖层的底构造层，晚古生代晚期的二叠纪和中生代早期的三叠纪形成盖层中构造层，中生代中期的侏罗纪形成盖层的上构造层，新生代的第四纪形成了盖层的顶构造层。

巴南区处于四川盆地东部地台区的中台拗川东南褶皱带，具有地叶升降幅度小、沉积建造厚度小等地台构造的一般特征，由西向东分别为鱼油向斜、南温泉背斜、樵坪向斜、姜家场背斜等典型的背斜与向斜相间排列的隔档式褶皱构造。区内浅丘平坝、倒置低山、岗状丘陵、一山一岭、一山两岭一槽等多种地貌形态并存，海拔多在300-500米之间，地形走向东南高，西北低。

巴南区在地质内外引力的作用下，总体地貌属于平行岭谷，主要位于川东平行岭谷的南缘，地表起伏明显，岭谷相间，南北走向，南起北伏。北部边缘长江岸边海拔154米，为全区侵蚀基准点；南部方斗山海拔1132.6米，为巴南区的最高点。

巴南区境内除少数山头外，海拔均在1000米以下，故只有低山。丘陵在巴南区占有很大面积，海拔在200—500米之间，可分为低、中、高三种丘陵形态。丘陵一般辟为农田，形成道道坝子与层层梯田相结合的巴南区农田风光。

巴南地形地貌总体特征是：地貌类型繁多，山、丘、坝、阶地、河谷等地貌皆有发育；整体上以丘陵地貌为主，山峦连绵起伏，沟壑交错纵横，低山、丘陵和河谷相间排列；东南部较高，山峦起伏，西北部稍低较平坦，以河谷地带为主。

厂区地形总体呈矩形，地貌属浅丘，无任何文物古迹等不可拆除因素，平场后的海拔标高242.95m左右。该地块东西长约396m，南北方向宽约185m，建设用地面积73333.3m2。现状地貌在海拔标高239m~243m左右。

（3）气候气象

巴南区属中亚热带季风性湿润气候区域。主要特点是热量丰富、冬暖夏热、春早秋短。与重庆地区的气候、气象是一致的。从大气环境看，冬季重庆地区主要受西风环境控制，由于青藏高原的隔阻，西面分为南北两支，重庆处于此南北两气流所不能到的中间地带，呈现了大气中性及稳定类高的风场特征。静风频率大，风力微弱，降雨量少，不利于污染物的稀释扩散。春季西风环流较冬季明显减弱，气温回槽脊风活动明显增加，造成多晴少雨天气，大气不稳定类天气增加，静风频率减少，风速略增，较有利于污染物的稀释扩散。夏季控制区的气压系统主要是西太平洋的副热带高压，太平洋高压脊和副高压变动弧度为20°～24°和25°～30°，大气不稳定类天气比例最大。一般来说，除逆温的影响外，有利于污染物的稀释扩散，但常形成连睛高温天气。秋季地面气压场由印度洋低压与西平太洋高压控制逐渐为印度洋高压与蒙古高压控制，再加上重庆的山地地形特征，静风频高，平均风速低，大气中性及稳定类天气较多，形成秋雨连绵天气，不利于大气污染物的稀释扩散。综合春夏秋冬四季来看，春夏两季天气对污染物的稀释扩散较秋冬两季有利一些。

气象条件如下：

多年平均气温：18.3℃

多年均：≥35℃

气温日：32天

年降雨量：1000～1200mm

日照时数：1170小时

日照百分率：26%

多年平均雾日：29天

多年相对温度：81%

常年主导风：NNE风

年平均风速：1.8m/s

（4）水文条件

巴南区境内河流属长江水系，有五布河、花溪河、一品河、鱼溪河、双河、鱼藏溪、黄溪河、孝子河，流域面积1702.24平方公里，占区幅员面积的93.30%，干支河道总长604.77公里，其中以五布河为最长流域，由干流和芦沟、鸦溪河、二圣河3条支流组成，流经接龙、姜家、东泉、木洞等镇，在木洞镇汇入长江，流域面积774.03平方公里，总长337.65公里。长江巴南区段流经鱼洞、李家沱、花溪、木洞、双河口、麻柳嘴6街镇，河床平均宽800米左右，最宽处为木洞镇距苏家浩2000米。据区防汛抗旱指挥部办公室设在鱼洞客渡码头的观测点对长江汛期最高洪水位的观测，1998—2002年，年均最高洪水位为186.07米，以1998年最高，为188.70米，2000年最低，为185.30米。境内地下水甚丰，分为碳酸岩裂隙溶洞水、碎屑岩孔隙裂隙水、基岩裂隙水、松散岩类孔隙水4类，分别分布于鱼洞、接龙、姜家、丰盛等街镇向、背斜的丘陵、低山地带、长江沿岸、中小河流两岸的河漫滩和一级湿地，总流量为307.09升/秒，面积1297.85平方公里。

本项目的受纳水体为五布河，年均流量1.3m3/s，向北流经1公里进入长江。长江由江津市羊石镇进入重庆市区境内，流经江津市、永川市、巴南区、九龙坡区、大渡口区等地区。市境内河段长约600公里。

（5）生态

巴南区植被类型繁多，有逐渐更新的次生植被，有反映气候带常绿阔叶林，也有人们在长期的生产实践中创造出来的各种农业植被。根据植物群落的特点，巴南区的植被可分为自然植被和栽培植被两大类。

全区有植物资源近4000种。除栽植物的粮、油、蔬菜和大量经济作物品种外，经济果木有柚、柑橘、梨、枣、桃、李、杏、板栗和茶、桑、桐等。木洞镇已建成榨菜之乡，五布柚、木洞蜜枣、巴南名茶等遐迩闻名；自然植被有阔叶林、针叶林、灌木林、竹林等类型。属国家保护的植物50余种，其中二级保护品种有水杉、银杉、红豆杉等，三级保护品种有穗花杉、木荷等；区内还有大量的花卉品种和药材品种。

区境内有动物资源数百种。除大量的畜、禽、鱼等养殖品种外，常见的野生兽类动物有狐狸、林麝、獐子、松鼠、兔子、穿山甲、野猪等；鸟类动物有鸬鹚、苍鹭、白鹭、绿翅鸭、长尾雉、猫头鹰、金鸡、斑鸠、化眉、喜鹊、乌鸦、麻雀等；还有大量的水生动物、两栖动物、爬行动物等。属国家保护的二级动物有白鹭、猫头鹰、穿山甲等。三级保护的动物有林麝、獐子、金鸡等。

本项目评价范围内为工业用地，目前无自然植被，人工植被也正处于规划培育期间。附近区域植被主要为次生杂草，动物多为一些常见的鸟类、鼠类，无珍稀、濒危及国家保护动植物分布。

（6）场地水文地质条件

地表水：企业场地无地表水体。

地下水：企业场区内地下水常以第四系松散介质孔隙性上层滞水和基岩裂隙水的形式存在。

第四系孔隙水主要分布在第四系松散堆积体内，以大气降水补给为主，赋存在粉质粘土中。多以地表迳流形式排出场外，运移至地势低凹处，水量动态极不稳定，季节变化大。粉质粘土透水性弱，为相对隔水层。勘察期间，孔隙水水量贫乏。

场地基岩为侏罗系上统遂宁组（J3sn）砂岩，砂岩裂隙较发育，是相对透水层。基岩裂隙水主要赋存于浅层风化裂隙及砂岩层间裂隙中。由于补给源单一，补给量匮乏，加之受地形影响，本工程场地内基岩裂隙水贫乏。

勘察施工过程中，在各钻孔施工结束后并且清水钻进完孔24小时后对所有钻孔进行水位观测,孔内水位未见恢复迹象。可见场地地下水较贫乏。在雨季时原始地形低洼地段土层中可能有短暂孔隙水分布，在建筑物基础施工时应注意地表流水排泄渠道畅通，加强地表水的排水防渗工作。

此外，根据相邻场地水质分析资料，结合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009版规定，本场地环境类型为Ⅲ类，地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

（7）地质构造

企业场地地质构造上位于莲石向斜北东翼，岩层呈单斜产出，场内及邻近未发现有断层通过。岩层产状为272°∠12°。据野外相邻场地基岩露头的地质调查发现岩体中发育有两组构造节理裂隙：LX1：产状150º∠60º，裂隙间距0.5～3.0m，张开度0.1～0.5cm，延伸长度2～4m，裂面平直，无充填，结合差，属硬性结构面。LX2：产状235º∠85º，裂隙间距1.0～3.0m，张开度0.5～1.5cm，延伸长度1～2m，裂面较平直，泥质充填，结合差，属硬性结构面。岩层层面272°∠12°，岩层层面延长较长，岩层的层面结合一般，为硬性结构面。综上所述：拟建场地基岩岩体较完整，裂隙不发育，地质构造较简单。

（8）地层岩性

据钻探揭露，拟建场地均覆盖有第四系全新统残坡积层（Q4el+ dl）、下伏基岩岩层为侏罗系上统遂宁组（J3sn）砂岩

①第四系全新统（Q4）

粉质粘土（Q4dl+el）：紫红色、褐色，呈软塑～可塑状，无摇震反应，干强度中等，韧性中等。场地均有分布，本次勘察钻探揭露厚度2.10m(ZY16)～3.00m(ZY14)，平均2.56m。

②侏罗系上统遂宁组（J3sn）

砂岩：灰色、浅灰色，中细粒结构，中厚层状构造，钙泥质胶结，主要矿物成分为石英、长石、云母，局部泥质含量较高。强风化带岩芯较破碎，呈碎块状、短柱状，质极软，轻击即碎。中等风化带岩芯较完整，岩质较硬，锤击声响，岩芯呈短柱状、长柱状，强度较高。为场地主要岩性。钻孔揭露最大厚度10.00m（ZY15）。

### 企业所在区域环境功能区划及环境质量现状

#### 环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）规定，项目所在地属环境空气功能二类区。

（2）地表水环境功能区划

本项目受纳水体为五布河，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市地面水域适用功能类别划分规定的通知》（渝府发[1998]89号文）、《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水水域适用功能类别的通知》(渝环发[2007]15号)和《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）的规定，五布河属Ⅲ类水域。

#### 环境质量现状

（1）环境空气

①巴南区

本报告引用重庆市生态环境局2020年6月发布的《2019年重庆市生态环境状况公报》中大气环境质量监测数据，巴南区环境空气质量监测结果见表3.2-1。

##### 巴南区环境空气质量现状评价表  单位：ug/m3

| 区县名称 | 监测时间 | 污染物 | 年评价指标 | 二级标准值 | 现状浓度 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴南区 | 2019年 | PM10 | 年日均 | 70 | 58 | 82.86 | 0 | 达标 |
|  |  | SO2 | 年日均 | 60 | 7 | 11.7 | 0 | 达标 |
|  |  | NO2 | 年日均 | 40 | 35 | 87.5 | 0 | 达标 |
|  |  | PM2.5 | 年日均 | 35 | 37 | 105.71 | 5.71 | 不达标 |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | 163 | 101.88 | 1.88 | 不达标 |
|  |  | CO（mg/m3） | 24小时平均 | 4 | 1.3 | 32.5 | 0 | 达标 |

由上表可知，环境空气质量中PM10、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，巴南区环境空气质量为不达标区。

本项目为加油站项目，不排放PM2.5、O3等大气污染物。

②项目所在地

基本污染物环境质量现状：

本项目位于重庆市巴南区石龙镇，2018年12月8日~14日重庆大安检测技术有限公司对项目场地的SO2、NO2、PM10、PM2.5的现状质量进行实测（详见附件渝大安（环）检[2018]1221号），监测点位于本项目南侧。

（1）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5；

（2）监测点位：共1个监测点（B1），位于厂界下风向；

（3）监测频率：连续监测7 天，SO2、NO2、PM10、PM2.5测日均值，采样7天。

（4）评价方法

对上述监测资料进行了环境空气质量监测统计及占标率计算，详见表3.2-2。

##### 基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界下风向B1 | 0 | -20 | SO2 | 24平均质量浓度 | 150 | 4L~14 | 9.3 | / | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 24平均质量浓度 | 80 | 14~24 | 30 | / | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 24平均质量浓度 | 150 | 102~119 | 79.3 | / | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 24平均质量浓度 | 75 | 41~49 | 65.3 | / | 达标 |

其他污染物环境质量现状：

本项目特征因子为非甲烷总烃，2018年12月8日~14日重庆大安检测技术有限公司对项目场地的非甲烷总烃的现状质量进行实测（详见附件渝大安（环）检[2018]1221号），监测点（B1）位于本项目南侧（厂界下风向），则补充监测的信息及监测结果见下表表3.2-3~4。

##### 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| B1 | 0 | -20 | 非甲烷总烃 | 02、08、14、20 时 | S | 20 |

##### 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标评率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 0 | -20 | 非甲烷总烃 | 1h | 2000 | 1500~1700 | 85 | / | 达标 |

根据统计结果分析，各监测点PM2.5、PM10、SO2、NO2的24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。

（2）地表水

评价范围主要涉及的水域为五布河。

本项目污废水最终受纳水体为五布河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发[2012]4号）嘉陵江属于Ⅲ类水域，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域。

为更好的掌握本项目区域地表水环境现状，本环评委托重庆大安检测技术有限公司对施家沟汇入五布河下游500m处（五布河最近饮用水源取水口（接龙镇）位于该监测断面上游约8km）进行了采样监测（详见附件渝大安（环）检[2018]1221号）。监测时间为2018年12月11日~14日连续监测3天，且该监测取样断面所在河段监测时与当前环境现状基本一致该监测资料具有时效性，故引用数据有效，具有代表性。

①监测因子：pH、COD、氨氮、石油类。

②评价方法：按国家标准水质监测分析方法进行。地表水现状评价采用单因子指数法，模式如下：

A、一般水质因子（随水质浓度增加而水质变差的水质因子）

Si,j=Ci,j /Cs,i

式中：Si，j——标准指数；

Ci，j——评价因子i在第j点的实测浓度值，mg/L；

Ci，j——评价因子i在第j点的实测浓度值，mg/L；

Csi——评价因子i的评价标准，mg/L。

B、特殊水质因子

pH的标准指数：

SpH，j=（7.0－pHj）/（7.0－pHsd） pHj≤7.0

SpH，j=（pHj－7.0）/（pHsu－7.0）pHj＞7.0

式中：SpH，j——pH 值的标准指数；

pHj——pH实测值；

pHsd——地表水质标准中规定的pH下限；

pHsu——地表水质标准中规定的pH上限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

③监测结果和单项污染指数

##### 地表水环境监测及评价结果统计表   单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测断面 | 监测因子 | pH | COD | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 礼嘉镇嘉陵江取样断面的主流线上中间位置（S1） | 监测结果 | 7.27 | 11~12 | 0.5~0.775 | 0.03 |
|  | 最大Sij值 | 0.865 | 0.6 | 0.78 | 0.6 |
| 标准(Ⅲ类) | 6~9 | 20 | 1 | 0.05 |

由上表可知，各监测断面各监测因子均未超标，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。Si值均小于1，表明评价河段地表水环境质量良好，有一定环境容量。

- 地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于地下水评价类别属于Ⅱ类，但项目所在区域不涉及饮水水源等敏感区，地下水环境不敏感，评价等级为三级评价。根据三级评价要求，需要掌握调查评价区的地下水环境质量现状，其监测点应不少于3个。拟建项目所在区域的水文地质单元内居民生活用水均由市政集中供水，评价范围内无居民将井泉作为饮用水水源。本次评价利用现有地下水井作现状监测点，充分考虑上、下游，共设置3个监测点，监测时间：2018年12月12日。监测方案如下表：

##### 地下水监测因子及频率

| 编号 | 位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☆A1 | 东侧居民现有水井处 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、石油类、硝酸盐、总大肠杆菌、砷、汞、六价铬、总硬度； | 做一期监测，监测1天，每天采样1次。 |
| ☆A2 | 南侧居民现有水井处 |  |  |
| ☆A3 | 西侧居民现有水井处 |  |  |

监测布点详见附图3。

评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

评价方法：地下水水质现状评价采用标准指数法评价。

pH值评价模式：

pH≤7.0

pH＞7.0

式中：

Pi — 第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci— 第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi — 第i个水质因子标准浓度值，mg/L；

PpH — pH值的标准指数，无量纲；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu —标准中pH的上限值；

pH—pH监测值；

标准指数>1时，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

监测结果见表3.2-7~3.2-8。

##### 地下水八大离子现状监测及评价结果   单位：mg/L

| 监测因子 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 48.5 | 72.6 | 118 | 15.2 | 0.00 | 1.53 |
| A2 | 49.2 | 74.0 | 86.1 | 13.5 | 0.00 | 1.57 |
| A3 | 48.8 | 73.8 | 127 | 16.7 | 0.00 | 1.48 |

##### 水质现状监测结果统计表   单位：mg/L

| 监测因子 项目 | pH （无量纲） | 硝酸盐 | 氨氮 | 高锰酸盐 | 六价铬 | 总硬度 | 砷 | 汞 | 硫酸盐 | 总大肠杆菌MPN/L | 氯化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 监测值 | 7.29 | 15.8 | 0.258 | 0.6 | 0.007 | 335 | 0.0003L | 0.00004L | 33.2 | 20 | 18.8 | 0.03 |
|  | 标准指数 | / | 0.79 | 0.516 | / | 0.14 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| A2 | 监测值 | 7.40 | 7.70 | 0.332 | 1.8 | 0.009 | 298 | 0.0003L | 0.00004L | 30.3 | 20 | 11.4 | 0.03 |
|  | 标准指数 | / | 0.385 | 0.664 | / | 0.18 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |
| A3 | 监测值 | 7.26 | 15.7 | 0.294 | 0.8 | 0.008 | 351 | 0.0003L | 0.00004L | 32.4 | 20 | 18.2 | 0.02 |
|  | 标准指数 | / | 0.785 | 0.588 | / | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ类标准值 | 6.5~8.5 | ≤20.0 | ≤0.5 | / | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤250 | ≤3.0 | ≤250 | ≤0.05 |

注：表中有“L”数字表示检出限，评价以检出限的作为监测值评价

由上表可知，S1~S3监测点和地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。

### 企业周边环境风险受体情况

企业位于重庆市巴南区石龙镇大桥村窝铺组A7-3/02地块，周边不涉及自然保护区、风景名胜区等分布，未发现珍稀动植物和矿产资源。项目废水至石龙镇污水处理厂处理后，排至五布河，当地居民不饮用地下水。

（1）大气环境风险受体

企业周边5km不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域等。根据《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站项目环境影响报告表》及其批复，企业无需设置卫生防护距离。

（2）水环境风险受体

企业废水经石龙镇污水处理厂处理后排入五布河。

除此外，企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内不涉及集中式地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；不涉及生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原等；厂区不属于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。

企业环境风险受体情况见下表3.2-9。

##### 企业主要环境风险受体一览表

| 类型 | 序号 | 名称 | 联系电话 | 经纬度 | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度° | 纬度° |  |  |  |  |
| 大气环境风险受体 |  | 散户居民1 | 66471184 | 106.8757 | 29.2941 | 居民，约3人 | 环境空气质量二类区 | E | 23 |
|  |  | 石龙镇返乡创业园 | 67036800 | 106.8750 | 29.2960 | 居民，约200人 |  | N | 80 |
|  |  | 散户居民2 | 66471282 | 106.8731 | 29.2945 | 居民，约6人 |  | W | 161 |
|  |  | 石龙镇卫生院 | 66471339 | 106.8766 | 29.2956 | 医院，，约15人 |  | NE | 178 |
|  |  | 旧屋基 | 66471282 | 106.8746 | 29.2923 | 居民，约15人 |  | S | 161 |
|  |  | 大桥村 | 66471350 | 106.8789 | 29.2937 | 居民，约90人 |  | E | 330 |
|  |  | 中伦村 | 66473615 | 106.8682 | 29.2952 | 居民，约80人 |  | W | 643 |
|  |  | 石龙中学 | 15802320158 | 106.8835 | 29.2913 | 学校，约300人 |  | SE | 805 |
|  |  | 石龙镇 | 66471184 | 106.8867 | 29.2879 | 居民区，约1500人 |  | SE | 1284 |
|  |  | 陈家沟 | 66471184 | 106.8621 | 29.2892 | 居民，约50人 |  | SW | 1193 |
|  |  | 鸭扑村 | 66471184 | 106.8543 | 29.2991 | 居民，约90人 |  | NW | 2049 |
|  |  | 大兴村 | 86952099 | 106.9001 | 29.2685 | 居民区，约60人 |  | SE | 3657 |
|  |  | 关塘农民新村 | 66470123 | 106.8302 | 29.2996 | 居民区，约800人 |  | W | 4250 |
|  |  | 双桂村 | 66478087 | 106.8642 | 29.2534 | 居民区，约500人 |  | S | 4138 |
| 水环境风险受体 |  | 施家沟 | / | / | / | 地表水 | 无水域功能 | N | 30 |
|  |  | 丰岩水库 | 13983662395 | 106.8679 | 29.3059 |  |  | NW | 694 |
|  |  | 芦沟河 | / | / | / |  |  | NE | 1751 |
|  |  | 五布河 | / | / | / |  | Ⅲ类水域 | W | 4490 |

## 涉及环境风险物质情况

### 产品及原辅材料消耗

企主要原辅材料规格及消耗见下表3.3-1。

##### 主要原辅材料消耗统计表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 储存量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92#汽油 | t/a | 220 | 56.8 | 油罐区 |
| 2 | 95#汽油 | t/a | 110 |  |  |
| 3 | 0#柴油 | t/a | 220 | 25.2 |  |

### 企业环境风险物质辨识

从企业生产全过程中涉及的化学品物质，包括原辅材料、能源、中间体、产品、副产品及及“三废”情况等，企业主要涉及汽油、柴油等风险物质，各环境风险物质理化特性见表3.3-2~3。

##### 汽油物化特性表

| 物理状态：液态 | 形状：挥发液体 |
| --- | --- |
| 颜色：无色或淡黄色 | 气味：汽油味道 |
| pH值：中性 | 沸点/沸点范围：30℃～210℃ |
| 分解温度：无资料 | 闪火点：-43℃～-38℃；测试方法：开杯 |
| 自燃温度：280℃～456℃ | 爆炸界限：LEL：1.2%～1.4% |
| 蒸气压：0.03447～0.10342MPa | 蒸气密度（Air=1）：3～5 |
| 密度：0.7573 | 溶解度：水溶解度：＜0.1%，溶解于无水酒精、醚类、苯、氯仿。 |
| 安定性：常温常压下稳定。 |
| 特殊状况下可能之危害反应：不会发生聚合反应。 |
| 应避免之状况：避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若曝露于热源，容器会破裂或爆炸。远离水源及下水道。有害气体会累积在密闭空间。 |
| 应避免之物质：避免和强氧化剂，如：酸、碱、金属、卤素、过氧化物、易燃物质等，接触极易发生反应。 |
| 危害分解物：碳氧化合物之有毒或有害之气体。 |
| 急性毒性： 1、食入：会引起刺激与伴随着反胃、呕吐、腹泻的胃肠管道的烧伤。吸收最初会引起中枢神经兴奋随后意志消沈。症状包含：轻微的兴奋、坐立不安、神经过敏、兴奋性、痉挛、虚弱、视力模糊、头痛、头昏眼花、困倦、精神错乱、无知觉、抽筋与昏迷。有可能短暂的肝脏受损。 2、吸入：在160～270ppm浓度下几小时，会刺激咽喉。浓度2000ppm下30分钟，会引起轻微的麻醉。其它中枢神经抑制的症状包括：头痛、反胃、呕吐、头昏眼花、困倦、脸部发红、视力模糊、说话含糊、吞咽困难、摇晃欲倒、困惑与陶醉感。在更高浓度会逐渐出现：呼吸困难、肺部浮肿、与支气管肺炎。更进一步会引起，如下列的意气消沉：微弱的呼吸与脉搏、神经过敏、痉挛、兴奋性、与运动失调。严重的中毒会导致精神错乱、无意识、昏迷、与癫痫发作的抽筋。另外也会影响：肝脏、肾脏、脾脏、脑部、心肌与胰脏。会由于呼吸或循环不足或心室纤维颤动而引起死亡。极高度的浓度会引起窒息。 3、皮肤：液体会引起带有红斑与疼痛的刺激。长期或大量接触会引起水泡；且在极端情况下会引起表皮损坏。 4、眼睛：浓度在270ppm～900ppm间，通常在症状（如：明显的结膜充血）之前会引起刺激感觉。液体挥溅在眼睛上，会引起疼痛、剧痛的与脆弱的、短暂的角膜上皮的困扰。角膜充血与浮肿会发生。 |
| 局部效应：对于吸入、皮肤、眼睛等会产生刺激性。 |
| 致敏感性：无此资料。 |
| 慢毒性或长期毒性： 1、食入：没有有效数据。 2、吸入：除了少数例外，大部分重复吸入的报告，是从故意闻汽油的吸入而不是工作场所的曝露而来。报告的症状包含：头痛、反胃、疲劳、厌食与失重、脸色苍白、头昏眼花、不眠症、失去记忆、神经过敏、困惑、肌肉疲软与抽筋、外围神经变性病、多发神经炎、与神经衰弱症。不清楚这些的一些症状是否由于含铅的汽油引起。另外也可能引起肝脏与肾脏的伤害。 3、皮肤：重复或长期与液体接触会引起刺激、皮肤炎、具有干燥、裂开、或烧伤与水泡的皮肤脱脂状况。可能由于添加剂之故，一些人会患有过敏症。 4、眼睛：重复或长期曝露会引起结膜炎、且可能逐渐地不能翻转的角膜损失及结膜易受伤害。 |
| 物品危害分类：易燃液体。 |
| 不同暴露途径之急救方法： 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火。 |
| 对急救人员之防护： 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 |
| 急救提示：对于吸入考虑给予氧气处理，对于吞食考虑给予胃部清洗及活性碳浆液处理。 |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收大量泄漏：用沙袋构筑围堤收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

##### 柴油物化及毒理性质统计表

| 物质状态：液态 | 形状：淡黄色透明油液 |
| --- | --- |
| 颜色：淡黄色 | 气味：轻微石油味道 |
| pH值：中性 | 沸点/沸点范围：163 ℃ ～357 ℃ |
| 分解温度：无资料 | 闪火点：>52℃ |
| 自燃温度：177 ℃ | 爆炸界限：下限 (LFL)：1.3%；下限：6.0% |
| 蒸气压：0.00026Mpa | 蒸气密度(Air=1)：＞1 |
| 密度：0.8 (比重) | 溶解度：不溶解于水 |
| 安定性：常温常压下稳定 |
| 特殊状况下可能之危害反应：不会发生聚合反应。 |
| 应避免之状况： 避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若曝露于热源，容器会破裂或爆炸。远离水源及下水道，有害气体会累积在密闭空间。 |
| 应避免之物质：氧化剂 |
| 危害分解物：硫氧化物与碳氧化合物之有毒或有害之气体。 |
| 急性毒性： 1、食入：会引起反胃、呕吐、腹部绞痛、腹泻且可能中枢神经系统抑制的症状。在食入期间甚至小量的吸入或呕吐会导致严重肺部刺激，而带有咳嗽、反胃、呼吸困难、肺部浮肿、肺炎与死亡。 2、吸入：蒸气或油雾会引起呼吸道刺激。人类曝露会导致立即咳嗽、呼吸困难、发绀且一小时的无知觉。持续闻柴油37天，则带有痰的大量咳嗽。高浓度，另外也会引起中枢神经系统兴奋随后受抑制，其症状可能为：运动失调、迷惑、头痛、头昏眼花、厌食、反胃、呕吐、虚弱、精神错乱、昏迷。 3、皮肤：会引起痛苦、红色与刺激。 4、眼睛：液体或蒸气会引起轻微刺激。 |
| 局部效应：对于吸入、皮肤会产生刺激性。 |
| 致敏感性：无此资料。 |
| 慢毒性或长期毒性： 1、食入：没有有效数据。 2、吸入：长期或重复的曝露会引起刺激。有人曝露于卡车排放的柴油蒸气中的到肾脏毒性效应。 3、皮肤：重复或长期与液体接触会引起皮肤脱脂且干燥，导致严重的刺激与皮肤炎。 4、眼睛：重复或长期曝露会引起刺激。 |
| 特殊效应：中枢神经系统。 |
| 物品危害分类：可燃液体。 |
| 不同暴露途径之急救方法： 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火。 |
| 最重要症状及危害效应：无此有效数据。 |
| 对急救人员之防护： 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 |
| 急救提示：对于吸入考虑给予氧气处理。对于吞食考虑给予胃部灌洗。 |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：用沙袋构筑围堤收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

根据物质理化特性表，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A、《化学品分类和标签规范》（GB30000-2013）、《国家危险废物名录》（环保部令〔2016〕第39号）、《危险化学品目录》（2015年版）、《重点环境管理危险化学品目录》（环办〔2014〕33号）等，本项目涉及的环境风险物质如下表3.3-4。

##### 环境风险物质一览表

| 序号 | 物质名称 | 最大储存量/t | 涉气/涉水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 56.8 | 气、水 |
|  | 柴油 | 25.2 | 气、水 |

### 环境风险单元识别

风险功能单元为一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。根据平面布置，结合项目工艺流程、总图布置情况，本次评估将企业划分为油罐区、加油区、危废暂存间3个环境风险单元，环境风险单元和环境风险源辨识结果见下表3.3-5，各环境风险单元风险物质储存情况见表3.3-6。

##### 风险单元基本信息一览表

| 风险单元 | 风险源 | 主要工艺过程涉及风险物质 | 数量m3 | 潜在危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装置 | 工序 | 设备 | 温度(℃) | 压力(MpaA) | 浓度（含量） | 状态 |  |  |  |
| 油罐区 | 汽油罐 | 储存 | / | 25 | 0.115 | / | 液 | 汽油 | 92#汽油罐2×30m3； 95＃汽油罐1×15m3 | 泄露、火灾、爆炸 |
|  | 柴油罐 |  |  |  |  |  | 液 | 柴油 | 30 |  |
| 加油区 | 加油机 | 加油 | 加油机 | 25 | 0 | / | 气 | 汽油 | 0.02 | 火灾爆炸 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柴油 | 0.02 |  |
| 危废暂存间 | / | / | / | 25 | 0 | / | 液 | 清罐废物 | 0.4t | 泄露、火灾 |
|  |  |  |  |  |  |  | 液 | 隔油污泥 | 0.1t |  |

根据上表辨识结果可知，企业涉及的主要环境风险源包括：油罐区、加油区、危废暂存间。

重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

##### 风险单元风险物质储存情况一览表

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 最大储存量/t | 临界量/t | wn/Wn值 | 是否大于临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油 | 56.8 | 200 | 0.284 | 否 |
|  |  | 柴油 | 25.2 | 5000 | 0.005 |  |
| 2 | 加油区 | 汽油 | 0.01 | 200 | 0.00005 | 否 |
|  |  | 柴油 | 0.01 | 5000 | 0.000002 |  |
| 3 | 危废暂存间 | 清罐废物 | 0.4 | 200 | 0.002 | 否 |
|  |  | 隔油污泥 | 0.1 | 200 | 0.003 |  |
| 整个企业风险物质合计S | 0.294 | 否 |
| 备注 | 临界量对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。 危险废物一般3个月左右转移一次，最大储存量按3个月的产生量计算。 |

根据上表辨识结果可知，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），企业辨识指标S=(w1/W1+ w2/W2+…+ wn/Wn)=为0.294<1，未构成重大危险源。

## 生产工艺

企业营运期间主要为过往车辆加油。主要分为油罐车卸油过程和给过往车辆加油过程。主要工艺流程图见图3.4-1。

（1）柴油加油工艺流程

图3.4-1 柴油加油工艺流程及产污环节图

柴油加油工艺流程说明：

①卸油过程：油罐车将柴油运至场地内再通过密闭卸油点把柴油卸至埋地卧式油罐。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过立管排放，油罐车内产生的油气通过呼吸控制阀挥发油气。储油罐一般5年清理一次，清罐时将产生清罐油渣和清罐废水，统称为清罐废物。

②加油过程：加油机通过加油枪给汽车油罐加油，油通过潜油泵从埋地油罐输送至加油机。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。加油过程产生加油机的运行噪声。

（2）汽油加油工艺流程

图6.1-3 汽油加油工艺流程及产污环节图

汽油加油工艺流程说明：

①卸油过程：首先通过油罐车将汽油运至场地内，再通过密闭卸油点把汽油卸至埋地卧式油罐，卸油过程将产生汽油油气。拟建项目安装卸油油气回收系统即一次油气回收系统，对汽油（92#、95#）卸油时产生的油气进行回收，其余油气通过通气立管外排至大气环境中。储油罐一般5年清理一次，清罐时将产生含油废渣和清洗废液，统称为清罐废物。卸油油气回收系统主要工作原理：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。加油站和油罐车均安装卸油回气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。3个汽油罐（92#、95#）共用一根卸油油气回收主管，回收主管公称直径100mm。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收效率可达95%。

②加油过程：加油包括加油和油气回收两个过程。

加油：待加油车辆进入指定场地后，通过潜油泵将汽油从地下储油罐抽出，通过加油机给车辆油箱加油，加油车辆油箱随着汽油的注入，车辆油箱内产生的油气逸散至大气中。加油过程产生加油机的运行噪声。加油机设备一般3个月检修一次，检修时产生含油废渣和清洗废液，统称为检修废物。

油气回收：待加油车辆进入指定场地后，在加油枪加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，将加油过程中加油车辆油箱逸散的油气通过油气回收油枪和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备抽回至地下汽油储油罐内，实现汽油与油气分离。加油油气回收系统主要针对92#、95#汽油进行回收，加油机回收的92#、95#汽油全部回收至油罐内。多台汽油加油机共用1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径80mm。加油油气经1.2:1的汽液比进行回收，回收后使油罐内平衡后多余油气经通气立管外排。加油油气回收效率可达90%。

同时项目预留油气排放处理装置安装位置（即三次油气回收系统）。

（3）设备检修工艺流程

拟建项目加油机等设备一般每3个月例行检修一次，设备检修由专业的检修单位进行，采用冷加工检修法。

检修工艺流程图如下：

图3.4-2 检修工艺流程及产污环节图

检修工艺流程说明：

加油站一般每个月对加油机外观进行检查，每三个月对加油机进行例行检修。加油机的清理，首先需要先切断电源，打开门板清除机内污物。外表面清洗不允许使用汽油、煤油等可燃性液体。然后校对计量准确度（需用标准容器打计量），清洗过滤器。

检修工序一般会产生含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液。

（4）清罐工艺流程

储油罐一般5年清理一次，委托专业的清罐单位进行，清洗油罐的化学清洗剂由专业的清罐单位提供。

清罐工艺流程如下：

图3.4-3 清罐工艺流程及产污环节图

清罐工艺流程说明：

储油罐清洗之前，先尽量将油体排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；先清理出废渣，再使用溶剂清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的清罐单位提供，清罐过程产生含油废渣和清洗废液，统称为清罐废物。

评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。清罐过程产生含油废水、清洗废液、含油废渣、伴生污染物。

### 企业“三废”污染物产生及排放情况

参考《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站项目环境影响报告表》，企业“三废”污染物产生及排放情况如下所示。

（1）废气

##### 废气污染物产排情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理设施 | 排放去向 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a |
| 油罐区、加油区 | 非甲烷总烃 | 0.228 | 2 | 加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，采用密闭卸油方式，规范加油操作，减少跑、冒、滴、漏等措施。加油机和卸油区均设置相应油气回收系统。埋地油罐，罐顶部覆土大于0.5m，通气管管口应高于周边地面4m 以上。 | / | / | 0.058 | 0.507 |
| 生化池 | 臭气浓度 | / | 少量 | 经管道引至绿化带排放 | / | / | / | 少量 |

（2）废水

##### 废水污染物产排情况

| 源强名称 | 废水量(m3/a) | 产生情况 | 产污特征 | 防治措施及去向 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 产污浓度（mg/L） | 产污量（t/a） |  |  | 编号 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 生活污水 | 493 | COD | 550 | 0.271 | 间歇 | 进入生化池处理后排入市政污水管网 | / | 500 | 0.247 |
|  |  | SS | 450 | 0.222 |  |  |  | 400 | 0.197 |
|  |  | NH3-N | 60 | 0.03 |  |  |  | 45 | 0.022 |
| 地面清洁废水 | 65.7 | SS | 400 | 0.026 | 间歇 | 经隔油池处理达后排入市政雨水管网 |  | 70 | 0.005 |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.002 |  |  |  | 5 | 0.0003 |

（3）固体废物

##### 固体废物产排情况

| 编号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清罐废物 | 清罐 | 液态、半固态 | 石油 | 危险废物 | 900-201-08 | 0.4 | 暂存于危废暂存间，交有资质单位处置 |
| 2 | 隔油污泥 | 隔油 | 固态 | 石油 |  | 900-210-08 | 0.1 |  |
| 3 | 废棉纱及手套 | 检修、清罐 | 固态 | / |  | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 4 | 生化池污泥 | 生化池清掏 | 液态、半固态 | / | 一般固废 | / | 0.1 | 由环卫部门清运 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | / | 生活垃圾 | / | 7.5 | 由市政环卫部门统一收集处置 |

## 安全生产管理

企业安全生产管理情况见下表3.5-1。

##### 安全生产管理情况一览表

| 序号 | 评估指标 | 企业现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防验收 | 企业于2020年11月24日取得重庆市巴南区住房和城乡建设委员会建设工程消防验收意见书（编号：巴南消验字[2020]第0102号）。 企业于2020年11月16日取得重庆市巴南区气象局出具的重庆市防雷装置验收意见书（编号：渝气雷验（巴南）第2020003号）。2020年11月20日取得重庆市巴南区应急管理局生产经营单位生产安全事故应急预案备案回执（编号：500113Gm-2020-024，有效期3年）。 |
| 2 | 安全生产许可 | 企业于2020年12月17日取得重庆市巴南区应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：渝巴南安经（加油）字（2020）00028号，有效期3年）。 |
| 3 | 危险化学品安全评价 | 2020年12月，企业委托内蒙古兴安泰安全科技有限公司编制《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站验收安全评价报告》，并于2020年12月2日通过专家审查，取得该项目新建工程安全设施竣工验收审查意见。 |
| 4 | 危险化学品重大危险源备案 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），整个厂区未构成重大危险源，不需要进行危险化学品重大危险源备案。 |

## 现有环境风险防控与应急措施情况

### 企业大气环境风险防控与应急措施情况

企业不涉及有毒气体泄露，对于易燃易爆气体大气环境风险防控设置二级防控措施：一级防控措施为油气回收系统；二级防控措施为密闭的空间。

企业大气环境风险防控与应急措施情况详见表3.6-1。

##### 企业大气环境风险防控与应急措施情况

| 评估指标 | 企业实际情况 |
| --- | --- |
| 有害气体泄漏监控预警措施 | 设置4个液体渗漏检测报警器和10个监控视频设施； 油罐区、加油区挥发产生的非甲烷总烃采用油气回收系统处理后排放； 对于易燃易爆气体泄漏，设置防爆灯。 |
| 符合防护距离情况 | 根据《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站项目环境影响报告表》及其批复，企业无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离。 |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 企业于2020年11月投入调试生产，生产至今未发生突发大气环境事件。 |

### 企业水环境风险防控与应急措施情况

企业水环境风险防控设置三级防控措施：一级防控措施（如围堰、备用罐、中转罐、计量罐等。）为防渗池/围堰；二级防控措施（有收集、存储功能的设施设备，如“应急池”“初期雨水收集池”“厂内片区拦截坝”）为事故池；三级防控措施为隔油池/生化池。

水环境通道：废水通过废水总排放口排入市政污水管网，进入石龙镇污水处理厂处理达标后排入五布河。雨水通过雨水排放口进入市政雨水管网，进入五布河。无清净下水。

企业水环境风险防控与应急措施情况详见表3.6-2。

##### 企业水环境风险防控与应急措施情况

| 评估指标 | 企业实际情况 |
| --- | --- |
| 截流措施 | （1）油罐区各储罐地面进行防腐防渗并设置围堰； （2）加油区设置有截流沟，再泵入污水处理站处理； （3）企业根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，对油罐区、加油区、危废暂存间等区域作了重点防渗； （4）整个厂区进行雨污分流，并设置有雨污切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故池的阀门打开。事故废水和初期雨水切入厂区事故池； （5）企业有专人负责雨污切换阀阀门切换。 |
| 事故废水收集措施 | （1）加油站设置有效容积5m3事故收容池（隔油池），用以容纳初期雨水及事故状态下排水，事故池容积满足要求； （2）厂区初期雨水和事故废水能自流进入事故收容池； （3）事故收容池经预处理后排入市政污水管网。 |
| 清净下水系统防控措施 | 无清净下水。 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区实行雨污分流，全厂设置有效容积5m3事故收容池（隔油池），用以容纳初期雨水及事故状态下排水，容积满足要求； （2）事故收容池经预处理后排入市政污水管网； （3）厂区设置一个雨水系统总排放口，并在雨水口前端设置切换阀； （4）有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口； （5）企业厂区不涉及排洪沟。 |
| 废水处理系统风险防控措施 | （1）受污染消防水和地面清洗废水等排入隔油池预处理后进入市政污水管网； 企业受污染的清净废水和雨水收集进入厂区事故收容池（隔油池），再泵入生化池处理。 |
| 废水排放去向 | 企业于2020年10月28日取得固定污染源排污登记回执，废水经隔油池、生化池处理后进入石龙镇污水处理厂进一步处理达标后排入五布河。 |
| 厂内危险废物环境管理 | 企业设置一体式钢结构危废间，防腐防渗处理等。 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 企业于2020年11月投入生产，生产至今未发生突发水环境事件。 |

### 环评及批复的其他风险防控措施落实情况

企业环评及批复的其他风险防范措施落实情况见下表。

##### 环评及批复的其他风险防范措施落实情况一览表

| 序号 | 环评及批复要求的风险防范措施 | 企业实际建设的风险防范措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐设带有高液位报警功能的液位计，设置可燃气体报警仪，定期对油罐、加油设备、管道、阀门等进行检修、维护和保养，配备相应的应急物资，油罐区底部设罐池，罐池应按《石油化工防渗工程技术规范》（GBT50934-2013）采取防渗等措施，并有足够容积收集泄漏的油品。 | 储油罐设带有高液位报警功能的液位计，设置可燃气体报警仪，定期对油罐、加油设备、管道、阀门等进行检修、维护和保养，配备相应的应急物资，油罐区底部设罐池，罐池应按《石油化工防渗工程技术规范》（GBT50934-2013）采取防渗等措施，并有足够容积收集泄漏的油品。 | 已落实 |
| 2 | 按规范配置加油站消防灭火器材。油罐区消防器材箱设置35kg推车式干粉灭火器1具，8kg手提式干粉灭火器4只；加油机旁及站房共设置4kg手提式干粉灭火器10只，控制室设置MT5-2手提式二氧化碳灭火器2只。在加油站站房旁备有2立方米消防砂及5块灭火毯。 | 按规范配置加油站消防灭火器材。油罐区消防器材箱设置35kg推车式干粉灭火器1具，加油机旁及站房共设置4kg手提式干粉灭火器10只。在加油站站房旁备有2立方米消防砂及5块灭火毯，满足三级加油站相关要求。 | 已落实 |
| 3 | 加油站油罐及其金属附件应进行可靠的防雷接地，接地点不得少于两处 | 加油站油罐及其金属附件应进行可靠的防雷接地，接地点不得少于两处 | 已落实 |
| 4 | 接卸油时，稳油15min以上方可对油罐车进行计量，工作人员应穿防静电工作服 | 接卸油时，稳油15min以上方可对油罐车进行计量，工作人员应穿防静电工作服 | 已落实 |
| 5 | 禁止外来人员在加油站内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成加油站的火灾 | 禁止外来人员在加油站内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成加油站的火灾 | 已落实 |
| 6 | 设立安全标识、规范安全操作：在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施，在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。 | 设立安全标识、规范安全操作：在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施，在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。 |  |
| 7 | 加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识 | 加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识 | 已落实 |

## 现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 应急物资与装备

企业实验室现有应急物资与装备配备情况见下表3.7-1。应急物资管理：杨矗13883379101。

##### 企业现有应急设施（备）与物资一览表

| 设施（备）分类 | 应急物资/装备名称 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护装备器材 | 劳保用品和装备个人防护用品 | 若干 | 站房 | 杨矗 | 13883379101 |
|  | 自吸过滤式防毒面具（半面罩） | 2 | 站房 |  |  |
|  | 化学安全防护眼镜 | 4 | 站房 |  |  |
|  | 防静电工作服 | 5 | 站房 |  |  |
|  | 防苯耐油手套 | 5 | 站房 |  |  |
| 消防设施 | 石棉灭火毯 | 4块 | 消防器材柜 |  |  |
|  | 消防锹、桶 | 4套 | 消防沙池 |  |  |
|  | 消防沙箱 | 2m3 | 油罐区旁 |  |  |
|  | 干粉灭火器（4Kg手提式） | 10个 | 加油机、便利店 |  |  |
|  | 干粉灭火器（35Kg推车式） | 1个 | 罐区附近 |  |  |
| 堵漏收集器材 | 废液收集桶 | 2个 | 危废间 |  |  |
|  | 水封井 | 1个 | 出口 |  |  |
| 应急救援物资 | 医疗抢救包 | 1个 | 办公室 |  |  |
|  | 应急处置工具箱 | 1个 | 办公室 |  |  |
| 其它 | 防火门 | 3个 | 站房 |  |  |
|  | 应急照明灯具 | 4个 | 站房、卸油区 |  |  |
|  | 对讲机 | 4个 | 站房 |  |  |
|  | 紧急切断阀 | 4个 | 加油区 |  |  |
|  | 紧急拉断阀 | 4个 |  |  |  |
|  | 紧急停电按钮 | 2个 | 收银台 |  |  |
|  | 发电机 | 1台 | 站场内 |  |  |
|  | 警戒隔离带 | 1卷 |  |  |  |
|  | 水龙带 | 2卷 | 设备储藏室 |  |  |
|  | 高液位报警器 | 4套 | 油罐区 |  |  |
|  | 静电接地报警器 | 1套 | 站房 |  |  |
|  | 监控摄像机 | 10台 | 加油区、卸油区、站房1 |  |  |
|  | 减速带 | 1个 | 加油站进口 |  |  |
|  | 通气管、呼吸阀及阻火器 | 4套 | 油罐通气口 |  |  |
|  | 安全通道 | 1个 | 站房 |  |  |
|  | 安全警示标志（禁止吸烟、烟头、打火机、熄火加油等） | 若干 | 罐区、加油区等 |  |  |

### 应急救援队伍

#### 应急救援组织机构图

为了应对突发环境事件，重庆瑞鸥联能源开发有限公司设立了突发环境事件应急办公室，应急办公室设在行政部。应急办公室为应急管理的常设机构，平时负责应急日常事务，发生事故时参与应急指挥。

为了在公司危险化学品发生泄漏、火灾、爆炸事故后能迅速、有序、有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染。企业设置分级应急救援组织机构，应急救援机构由1个应急救援指挥部和4个专业应急救援队伍组成。4个专业应急救援队伍包括现场处置组、应急综合组、应急监测组、应急保障组。各专业应急救援队伍是各类突发事故应急救援工作的骨干力量，其主要任务是担负本公司各类突发事故的救援及处理。公司应急救援组织机构情况见图3.7-1。

外部应急处置机构是企业发生较大或特大环境风险事故时最主要的应急处置机构，是企业重点依托依赖的处置机构。瑞鸥联能源公司外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。企业根据实际应急需要，建立了外部应急处置机构的基本信息档案，完善了外部应急处置机构的联系方式，并且定期进行联系电话的试拨和更新。

# 突发环境事件及其后果分析

## 突发环境事件情景分析

### 国内外同类企业突发环境事件资料

同类行业系统的历史事件统计及事故原因分析可以引以为鉴，作为企业事故防范的参考资料。收集相关行业典型突发环境事件案例，如下表所示：

##### 同类企业突发环境事件典型案例

| 序号 | 时间 | 地点 | 引发原因 | 采取的应急措施 | 事件对环境及人造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014.6.1 | 临海市顺风加油站 | 向地下储油罐卸油时，因储油罐容量不足，工作人员便开来一辆小油罐车进行转移，抽油过程中，利用小油罐车的动力带动抽油泵进行抽油，整个过程中发动机并未熄火，工作人员开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发聚集的油蒸汽而产生爆燃 | / | 发生爆炸 |
| 2 | 2014.9.8 | 山东济南分公司第63加油站 | 施工组织混乱、施工安全监管不严、安全制度落实不到位造成的安全事故 | / | 施工人员在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中引燃油罐内残余油气发生闪爆，造成施工人员死亡 |
| 3 | 2014.4.11 | 重庆渝北区李家花园红石路加油站 | 地下加油管道散漫型渗漏 | 消防部门及时对泄露区域进行了封堵和消洗作业，排除了危险源，未发生爆炸 | 发生汽油泄露，事故造成重庆轨道交通6号线部分路段暂停营运，现场周边交通受影响，部分群众被紧急疏散 |
|  | 2001.3.18 | 湖北宜昌某加油站 | 外请施工队改造油罐上部出油线，施工队未向加油站工作人员请示报告的情况下，擅自在油罐区动火，焊枪一经点燃，油罐立即爆炸 | / | 气流将施工队一民工死亡 |
|  | 2000.9.1 | 钟祥市某加油站 | 卸油中无静电接地装置，致使在卸油过程中因静电积聚无法导出而发生爆炸 | / | / |
| 4 | 1999.6.19 | 山东省某县成品油经营点 | 宋某违反卸油操作流程，卸油前未经计量确定罐内空容量；卸油时没有监督人员在场，以致造成油罐溢油；人员安全素质差，王某未经岗前培训，缺乏安全意识；溢油后采用措施不当，在回收溢油时使用铁桶等易产生碰撞火花的器皿，严重违反了加油站管理制度；违反劳动纪律，随意容留年幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留、玩耍，以致造成无辜儿童被烧后死亡 | 加强操作人员的岗位责任心教育，严格执行操作规程；加强安全管理，将安全落实到实处 | 重大火灾爆炸事故，造成5人死亡，直接经济损失16.35万元 |
|  | 1998.5.8 | 贵州省息烽县某加油站 | 加油站工作人员张某与另一名到站玩耍闲杂人员周某滞留罐室，因张某打火机掉落地下，周某捡起打火机随手大火，正遇检修中溢出的油蒸气，引起燃爆 | / | 储油罐罐室燃爆事故，2人死亡 |

### 企业历史突发环境事故统计

企业于2020年11月投入生产，目前未发生突发环境事故。

### 企业突发环境事件情景分析

根据突发环境事件的引发原因，突发环境事件主要分为以下几个方面：泄漏、火灾、爆炸等生产安全事故引起环境污染及人员伤亡事故，环境风险防控设施失灵或非正常操作，非正常工况，污染治理设施非正常运行，违法排污，停电、断水、停气等，通讯或运输系统故障等。

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的风险防控标准，通过对瑞鸥联能源公司涉及的风险物质、生产工艺及现有环境风险防控与应急措施的分析，瑞鸥联能源公司可能发生的突发环境事件情景见下表4.1-2。

##### 可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 环境风险源 | 主要风险物质 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 汽油、柴油 | 储罐、桶、连接头、法兰、阀门等发生跑冒滴漏现象，可能发生火灾爆炸，并可能伴随次生影响，污染环境。 油罐计量仪表失灵、接口衔接不严密、加油过程中存在气障气阻导致油品泄露，可能发生火灾爆炸，并可能伴随次生影响，污染环境。 |
| 2 | 加油区 | 汽油、柴油 | 加油机、连接头、法兰、阀门等发生跑冒滴漏现象，泄漏的汽油、柴油可能发生火灾爆炸，并可能伴随次生影响，污染环境。 |
| 3 | 危废暂存间 | 清罐废液、含油污泥 | 由于人员损坏或操作失误，造成危废泄露，造成水环境污染，可能引起火灾爆炸，并可能伴随次生影响，污染环境。 |
| 4 | 隔油池、生化池非正常运行 | 未经处理的废水 | 未经处理废水直接排入管网，对后端水土污水处理厂造成冲击，影响污水处理厂达标排放，引发水环境污染事故。 |
| 5 | 油气回收系统非正常运行 | 未经处理的实验废气 | 未经处理达标的油气排入大气环境，对大气环境造成污染。 |

## 突发环境事件情景源强分析

企业涉及的环境风险物质主要有汽油、柴油等物质。环境风险物质较多，如果发生泄漏、火灾或爆炸事故，会对水环境和大气环境造成影响。

企业对安全环保非常重视，制定有严格的管理制度，并认真执行。公司在重要部位设置有视频监控设施、报警设施、消防灭火设施以及环境保护应急设施，能及时发现并处置突发环境事故。

加油区储存的物料较少，发生泄漏，当班人员能及时发现，及时处理，且操作人员严格按安全操作规程进行作业，在关键岗位设有视频监控系统和液位仪、高低液位测量报警系统，一旦发生异常立即采取紧急措施，发生事故的几率很小。

危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行控制，存放固体危险废物，发生事故的几率很小。

企业风险源较多，风险情况复杂，因此本次评估报告结合企业工艺特点及国内外同类企业突发环境事件案例，综合考虑物料数量、性状及危险特性，汽油、柴油燃爆危险相对较大，发生事故的后果较严重，风险值较大。故本报告选取汽油、柴油泄漏进行分析。

### 汽油、柴油泄漏

加油站采用埋地油罐，设置防渗池，并采用中性沙填埋，安装测漏设备，发生漏油几率较小。项目营运期发生漏油有两种情况：油罐车卸油至油罐时管道接头松落发生漏油、埋地输油管道发生漏油。

（1）油罐车卸油时管道松落发生漏油

卸油时，槽车与埋地储罐之间的连接管线直径为100mm，裂口尺寸按其连接管道直径的50%计算，则为50mm，卸油时有专人监督和监控设施，若出现泄漏事故，一般可在1分钟内关闭阀门并进行控制处理。泄漏量根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 16-2004)推荐的计算公式，泄漏速度采用柏努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64；

A ——裂口面积，m2；

ρ——液体密度，kg/m³；

P ——容器内介质压力，Pa；

Po——环境压力，Pa；

g ——重力加速度，m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m。

油罐为常压埋地卧式罐，考虑最不利情况下，假定裂口之上液位高度为1.0m，液体泄漏系数取最不利情况为0.64。根据有关资料，当发生储罐泄漏时，罐体本身完全破裂的可能性较小，一般是考虑与罐体连接的管道发生泄漏。根据有关文献，连接管道发生泄漏时常以管道输送流体截面积的20%或100%（引用世界银行《工业污染事故评估技术手册》）计算泄漏量。评价考虑最不利情况，管道管径为DN50mm，100%破裂时进行计算，计算结果详见下表：

表8-14 汽油突发泄漏事故源强预测表

| 项目 | 符号 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 液体泄漏系数 | Cd | 0.64 |
| 裂口面积（m2） | A | 0.00196 |
| 汽油密度（kg/m3） | P | 725 |
| 容器内介质压力（Pa） | P | 114568.5 |
| 环境压力（Pa） | Po | 101325 |
| 重力加速度（m/s2） | G | 9.8 |
| 裂口之上液位高度（m） | H | 1.0 |
| 泄漏速率（kg/s） | QL | 6.81 |

上表计算结果表明，汽油油品泄漏量为6.81kg/s。泄漏时间按1分钟考虑，泄漏量为408.6kg。由于油罐埋设于地下，油罐区四周修建了围堰，其规格为长×宽×高=12.6m×8.3m×3.9m，有效容积为407.9m3，油罐基底均进行了防渗混凝土处理，油罐顶部及周边均采用了砂土覆盖夯实，可以对泄漏的油品进行暂时储存并具有较好的防渗作用，在发生突发泄漏时能够有效减缓对地表水和地下水环境的污染。

具体见顶端事故与基本事件关联图，见图4.2-1。

注：· 代表与门；+ 代表或门

图4.2-1  顶端事故与基本事件关联图

从上图可以看出：火灾风险事故的发生与管理严格程度、人员操作是否规范以及物料储存环境有密切关系。因此控制风险事故应从两个方面着手：一是加强管理，规范操作，预防风险事故发生，有针对性的落实各种安全技术措施，实现本质安全化，二是确保物料储存环境符合要求，在控制泄漏事故的基础上严格管理动火，可将其概率大大降低。

（2）埋地输油管道发生泄漏

储油罐的油料通过站内输油管道输送至加油机，输油管道为双层无缝钢管，采用防锈漆防锈、聚乙烯胶粘带加强绝缘防腐。由于采取严格防范措施，埋地管道发生泄漏事故情况极少，但2014年4月11日渝北区李家花园红石路加油站发生了汽油泄漏。该加油站在发生事故前已停运两年，事故前装了油料准备恢复营业，在施压检测时未发现漏油，但由于老化管道受损后出现了管道漏油，导致事故发生。由于该加油站建设时间较早，未安装渗漏检测设备，使得事故发生后难以发现和控制泄漏。

加油站在采用双层管道，管道坡向渗漏检测点的坡度不小于1%，并保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检测点处被发现。一旦发生泄漏、渗漏事故立即可以发现，关闭有关出口阀门，并在检测点回收泄漏的油料。

## 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

企业涉及的环境风险物质为汽油、柴油。根据企业的基本情况，对企业从原料储存、产品生产、“三废”治理全过程的了解，企业可能释放风险物质的风险源为：油罐区、加油区、危废暂存间。根据分析，企业各情景环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源等情况见表4.3-1。

##### 环境风险物质到达受体可能性分析

| 序号 | 危险单元 | 事件类型 | 涉及环境风险物质 | 环境风险物质释放途径 | 环境风险物质释放途径 | 涉及的主要环境风险防控与应急措施 | 所需应急资源 | 应急救援队伍 | 最终影响到受体的可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 汽油、柴油 | 空气、雨水沟槽、渗漏 | 大气、地表水 | 防渗收集池、围堰 | 消防沙、吸油毡、吸附棉、灭火器、防护服、防护靴、防毒面具 | 企业应急救援队 | 可能性较小 |
| 2 | 加油区 | 泄漏、火灾、爆炸 | 汽油、柴油 | 空气、雨水沟槽、渗漏 | 大气、地表水 | 收集截流沟 |  |  | 可能性较小 |
| 3 | 危废暂存间 | 泄漏、火灾、爆炸 | 含油清罐废液、含油污泥 | 空气、雨水沟槽、渗漏 | 大气、地表水 | 围堰、托盘 |  |  | 可能性较小 |

## 突发环境事件危害后果分析

### 泄漏事故危害后果分析

企业涉及泄漏的物料主要包括：油罐区汽油、柴油，汽油、柴油分别存放于油罐区汽油罐、柴油罐内，企业有较为完善的防止泄漏措施和安全管理制度。当发生油料泄漏事故时，油罐区各储油罐均设置了防渗收集池，泄漏物料进入收集池内，加油站外设置有收集截流沟，防止油料泄漏至站外，同时救援小组启动相应的防流散措施控制泄漏事故。因此，油料泄漏不会漫延至站内其他地方和站外。对周边环境影响较小。

含油清罐废液暂存于危废暂存间，当发生废液泄漏事故时，危废暂存间设置了围堰，泄漏物料进入围堰内，同时救援小组启动相应的防流散措施控制泄漏事故。因此，物料泄漏不会漫延至站内其他地方和站外。对周边环境影响较小。

### 火灾、爆炸事故危害后果分析

油类等液态物料使用、搬运不当易引发火灾、爆炸事故。加油站平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行设计，企业在库房和生产车间均设置有灭火器、消防栓，加油站对明火进行了严格的管控，一旦发生火灾，救援小组立即采取相应的救援措施，不会产生较严重的连环火灾情况。

### 伴生/次生环境影响

风险事故发生时，泄漏的物料部分挥发进入空气，可能会对局部范围内空气质量造成短暂影响。油料燃烧后生成物主要为二氧化碳和水，但也可能由于燃烧不充分产生少量一氧化碳，会对空气环境造成短暂轻微的影响。事故救援过程中还可能产生少量含油废水和含油沙土。含油废水导入应急事故收容池，再经污水处理站处理后达标排放，吸附沙土做危废处置。次生/伴生对环境影响影响程度较小、时间短暂，不会对周边环境产生明显影响。

# 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 环境风险管理制度符合性分析

重庆瑞鸥联能源开发有限公司环境风险管理制度执行情况分析见表5.1-1。

##### 现有环境风险管理制度差距分析

| 评估依据 | 企业现况 | 差距 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实。 | 企业已初步建立了环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位的责任机构明确，并落实了定期巡检和维护责任制。 | / |
| 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 企业环评环境风险章节及其批复要求的各项环境风险防控和应急措施均已落实。企业落实情况详见表3.6-3。 | / |
| 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 企业定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 应进一步加强对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，培训内容包括各种防护救护器材的使用、维护保养，应急救预案的内容、事故处理程序、事故处理中的安全注意事项以及自救互救基本知识。 |
| 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 企业已初步建立突发环境事件信息报告制度 | 本次风险评估和应急预案备案后，企业应依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，建立完善的突发环境事件信息报告制度并有效执行。 |

## 环境风险防控与应急措施的差距分析

### 废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口

（1）废气排放口

①现有措施

企业目前共设置1个油气回收系统通气管管口排放口。如下所示：

加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，采用密闭卸油方式，规范加油操作，减少跑、冒、滴、漏等措施。加油机和卸油区均设置相应油气回收系统。埋地油罐，罐顶部覆土大于0.5m，通气管管口应高于周边地面4m以上。

②差距分析

无。

（2）废水排放口

企业目前共设置1个综合废水排放口。如下所示：

生活污水经自建的生化池（处理能力为6m3/d）处理达标后排入市政污水管网；地面清洁废水和初期雨水经三段式隔油池处理达标后排入市政污水管网；再通过污水总排口进入石龙污水厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入五布河。

②差距分析

无。

（3）雨水排放口

①现有措施

共设置1个雨水排放口，依托市政雨水管网排放，进入五布河。

②差距分析

无。

### 截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨排水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施

（1）截流措施

①现有措施

油罐区各汽油罐、柴油罐均在底部设置有防渗收集池；加油区设置有收集截流沟；危险废物暂存间为一体钢结构危废间，内部防渗防腐。

②差距分析

无。

（2）事故排水收集措施

设置有有效容积5m3事故收容池。

②差距分析

无。

（3）清净下水系统防控措施

无。

（4）雨水排水系统风险防控措施

①现有措施

厂区实行雨污分流，雨水依托市政雨水管网排放，厂区设置1个雨水排放口。

初期雨水经三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经市政污水管网排入石龙镇污水处理深度处理后排入五布河；水量较小，对水环境的影响较小，为是可控状态。

②差距分析

无。

（5）废水处理系统防控措施

①现有措施

地面清洁废水经三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经市政污水管网排入五布河；

生活污水进入自建的生化池（处理能力为2m3/d）处理，生活污水经水解酸化+接触氧化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入石龙镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入五布河。

②差距分析

无。

综上，企业现有环境风险防控与应急措施差距分析汇总情况见下表。

##### 现有环境风险防控与应急措施差距分析表

| 项目 | 相关规定 | 企业情况 | 差距分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 编制《突发环境事件应急预案》 | 编制中，与本评估报告同步进行 | / |
|  | 定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 未开展 | 定期开展培训，做好企业宣传，并做好相关记录 |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 废气、废水排放口设置有监视、监控措施 | / |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | 设置有截流措施，事故排水收集措施、无清净下水，设置有雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | / |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等 | 项目不涉及毒性气体的 | / |
| 环境应急资源 | 配备相应的应急物资 | 配备了足够的应急物资 | / |

## 环境应急资源差距分析

企业环境应急资源差距分析见表5.3-1。

##### 表企业环境应急资源差距分析一览表

| 评估依据 | 企业现况 | 差距 |
| --- | --- | --- |
| 是否配备必要的应急物资和应急装备 | 已配备有应急物质和装备，包括应急通讯设备、个人防护设施等，明确了应急物质和装备的数量、供应商、联系人及其联系方式 | 部分应急物资应按要求就近保存便于取用。 |
| 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 公司设立有兼职应急救援队伍，已设置公司事故应急救援指挥部以及现场抢救组等共3个应急救援小组，明确了应急救援队伍负责人、成员及职责等，并每年组织一次应急演练。 | / |
| 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。 | 根据《重庆市企业突发环境事件风险管理 工作指南》（征求意见稿）及实际情况，企业为一般环境风险企业，无需与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 | / |

企业现有应急物资企业现有应急设施（备）与物资见下表。

##### 企业现有应急设施（备）与物资一览表

| 设施（备）分类 | 应急物资/装备名称 | 数量 | 存放位置 | 管理责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护装备器材 | 劳保用品和装备个人防护用品 | 若干 | 站房 | 杨矗 | 13883379101 |
|  | 自吸过滤式防毒面具（半面罩） | 2 | 站房 |  |  |
|  | 化学安全防护眼镜 | 4 | 站房 |  |  |
|  | 防静电工作服 | 5 | 站房 |  |  |
|  | 防苯耐油手套 | 5 | 站房 |  |  |
| 消防设施 | 石棉灭火毯 | 4块 | 消防器材柜 |  |  |
|  | 消防锹、桶 | 4套 | 消防沙池 |  |  |
|  | 消防沙箱 | 2m3 | 油罐区旁 |  |  |
|  | 干粉灭火器（4Kg手提式） | 10个 | 加油机、便利店 |  |  |
|  | 干粉灭火器（35Kg推车式） | 1个 | 罐区附近 |  |  |
| 堵漏收集器材 | 废液收集桶 | 2个 | 危废间 |  |  |
|  | 水封井 | 1个 | 出口 |  |  |
| 应急救援物资 | 医疗抢救包 | 1个 | 办公室 |  |  |
|  | 应急处置工具箱 | 1个 | 办公室 |  |  |
| 其它 | 防火门 | 3个 | 站房 |  |  |
|  | 应急照明灯具 | 4个 | 站房、卸油区 |  |  |
|  | 对讲机 | 4个 | 站房 |  |  |
|  | 紧急切断阀 | 4个 | 加油区 |  |  |
|  | 紧急拉断阀 | 4个 |  |  |  |
|  | 紧急停电按钮 | 2个 | 收银台 |  |  |
|  | 发电机 | 1台 | 站场内 |  |  |
|  | 警戒隔离带 | 1卷 |  |  |  |
|  | 水龙带 | 2卷 | 设备储藏室 |  |  |
|  | 高液位报警器 | 4套 | 油罐区 |  |  |
|  | 静电接地报警器 | 1套 | 站房 |  |  |
|  | 监控摄像机 | 10台 | 加油区、卸油区、站房1 |  |  |
|  | 减速带 | 1个 | 加油站进口 |  |  |
|  | 通气管、呼吸阀及阻火器 | 4套 | 油罐通气口 |  |  |
|  | 安全通道 | 1个 | 站房 |  |  |
|  | 安全警示标志（禁止吸烟、烟头、打火机、熄火加油等） | 若干 | 罐区、加油区等 |  |  |

通过对企业现有应急资源的储备和分布排查情况，对照《个体防护装备选用规范》（GB 11651－2008）、《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077－2013）的要求，企业配备的应急物资能够满足要求，企业应加强对应急设备和物资的管理与保存。

## 历史经验总结教训

对前文收集的国内同类企业突发环境事件案例和项目泄漏事故案例进行分析、总结，案例中企业突发环境事故发生的主要原因有：

- 当事人违反公司规定，在保管监督人不在的情况下，自行撬开油罐卸油口铁锁进行卸油，致使卸油失去监督保障。

- 违反卸油操作流程，卸油前未经计量确定罐内空容量；

- 卸油时没有监督人员在场，以致造成油罐溢油；

- 人员安全素质差，未经岗前培训，缺乏安全意识；

- 溢油后采用措施不当，在回收溢油时使用铁桶等易产生碰撞火花的器皿，严重违反了加油站管理制度；

- 违反劳动纪律，随意容留年幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留、玩耍，以致造成无辜儿童被烧后死亡；

根据上述事故原因的分析，企业应加强环境保护和消防安全的管理，定期开展员工培训，提高员工素质，增强操作技能；定期开展生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产。

## 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

##### 环境风险防控与应急措施完善表

| 项目 | 措施差距 | 需整改完善的内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境应急能力 | 部分应急物资应按要求就近保存便于取用，并明确责任制度及责任人。 | 建议在所有可能产生风险事故的点，均按要求配备足够的应急物资，且应便于及时、方便取用。 | 短期 |
|  | 在厂区内张贴应急救援机构和人员、应急处置措施、风险事故内部疏散路线等标识。 | 短期 |

# 完善环境风险防控和应急措施实施计划

针对需要整改的短期、中期和长期项目，本次评估依据相关法律、法规、标准和规范的要求，逐一提出风险防控措施建议，并根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。具体实施计划如下。

##### 完善环境风险防控和应急措施实施计划一览表

| 项目 | 措施差距 | 需整改完善的内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境应急能力 | 部分应急物资应按要求就近保存便于取用，并明确责任制度及责任人。 | 建议在所有可能产生风险事故的点，均按要求配备足够的应急物资，且应便于及时、方便取用。 | 短期 |
|  | 在厂区内张贴应急救援机构和人员、应急处置措施、风险事故内部疏散路线等标识。 | 短期 |

# 企业突发环境事件风险等级

企业环境风险评估根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的规定，并结合相关行业的法律、法规、标准、规范，对企业进行环境风险等级划分，并对企业应急能力进行评估。

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果。分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

## 企业现状突发大气环境事件风险等级

### 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中：w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

瑞鸥联能源公司涉气风险物质数量与临界量比值（Q）详见表7.1-1。

##### 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

| 风险物质 | 使用/贮存位置 | 最大储存量/t | 临界量/t | wn/Wn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 油罐区 | 56.8 | 200 | 0.284 |
| 柴油 |  | 25.2 | 5000 | 0.005 |
| 汽油 | 加油区 | 0.01 | 200 | 0.00005 |
| 柴油 |  | 0.01 | 5000 | 0.000002 |
| 清罐废物 | 危废暂存间 | 0.4 | 200 | 0.002 |
| 隔油污泥 |  | 0.1 | 200 | 0.003 |
| 整个企业涉气风险物质Q值合计 | 0.294 |

由上表计算结果可知，企业涉气风险物质Q值为，根据Q值划分标准0.294，根据Q值划分标准，属Q0级。

### 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

#### 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表1评估要求，对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

企业生产工艺过程评估分值详见表7.1-2。

##### 企业生产工艺过程评估指标及分值

| 序号 | 评估依据 | 标准分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | / |
| 2 | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 不涉及 | / |
| 3 | 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 不涉及 | / |
| 4 | 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | — | — |

注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的 淘汰类落后生产工艺装备 。

由上表评估可知，企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估分值为0分。

#### 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表2评估要求，评估企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况，对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估分值详见表详见表7.1-3。

##### 企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 标准分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 不涉及 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 环评及批复文件无防护距离 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 2020年11月开始生产，投产至今未发生突发大气环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

由上表可知，企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估分值合计为0分。

#### 企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平分值汇总

将企业生产工艺过程、大气环境风险控制措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，见表7.1-4。

##### 企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平分值汇总

| 序号 | 评估指标 | 本企业现状得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺过程（30分） | 0 |
| 2 | 大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况（70分） | 毒性气体泄漏监控预警措施（25分） | 0 |
|  |  | 符合防护距离情况（25分） | 0 |
|  |  | 近3年内突发大气环境事件发生情况（20分） | 0 |
| 合计 |  | 0 |

计算得到M值后，按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表3（即下表6.1-5）对生产工艺与大气环境风险控制水平进行划分，确定生产工艺与大气环境风险控制水平类型，详细见下表7.1-5。

##### 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 工艺与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

通过评估，该企业现状企业生产工艺与环境风险控制水平（M）值为0分，环境风险及其控制水平为M1类水平。

### 大气环境风险受体敏感程度（E）评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表4，大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在，多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

企业周边大气环境风险受体情况划分情况见表7.1-6。

##### 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

根据第2章2.2节企业大气环境风险受体统计情况：企业厂区周边500m范围内大气环境风险受体主要包括居民散户1、石龙镇返乡创业园、散户居民2、石龙镇卫生院、旧屋基、大桥村，人口总数约329人；企业周边5公里范围内人口总数小于5万人。

根据《重庆瑞鸥联能源开发有限公司石龙加油站项目环境影响报告表》及其批复，企业无卫生防护距离。

除此外，企业周边5km不涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域等。

因此企业厂区大气环境风险受体为E1类。

### 突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表5（下表7.1-7）确定企业突发大气环境事件风险等级。

##### 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 环境风险及其控制水平(M) |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）为0分，属M1类水平；大气环境风险受体敏感程度为E1类。

### 突发大气环境事件风险等级表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

企业Q＜1，瑞鸥联能源公司大气环境事件风险等级级别表征为“一般-大气（Q0）”。

## 企业现状突发水环境事件风险分级

### 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同7.1.1部分。

##### 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

| 风险物质 | 使用/贮存位置 | 最大储存量/t | 临界量/t | wn/Wn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 油罐区 | 56.8 | 200 | 0.284 |
| 柴油 |  | 25.2 | 5000 | 0.005 |
| 汽油 | 加油区 | 0.01 | 200 | 0.00005 |
| 柴油 |  | 0.01 | 5000 | 0.000002 |
| 清罐废物 | 危废暂存间 | 0.4 | 200 | 0.002 |
| 隔油污泥 |  | 0.1 | 200 | 0.003 |
| 整个企业涉气风险物质Q值合计 | 0.294 |

由上表计算结果可知，企业涉水风险物质Q值为0.294，根据Q值划分标准，属Q0级。

### 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行 评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

计算得到M值后，按《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表3对生产工艺与大气环境风险控制水平进行划分，确定生产工艺与水环境风险控制水平类型。

#### 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

同7.1.2.1部分，企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估分值为20分。

#### 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中表6评估要求，评估企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估分值详见下表7.2-2。

##### 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 标准分值 | 企业现状 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 油罐区设置有防渗收集池，收集池足够容纳油罐内物料，加油区设置有收集截流沟，水量较小，无需设置排水切换阀 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持 足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 设置有效容积为5m3的事故收容池 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的 事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区 内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关 闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 无清净下水 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染 的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 实行雨污分流，依托市政雨水管网，初期雨水经三段隔油池预处理后排入污水管网 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统 应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 初期雨水经三段隔油池预处理后排放、受污染消防水和地面清洁废水等排入三段式隔油池预处理后排入污水管网 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 经处理达标的废水排入污水处理厂 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物 环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控 措施 | 0 | 企业设置有一体式钢结构危险废物暂存间，内部防渗防腐。 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 企业于2019年7月投入生产，生产至今未发生突发水环境事件。 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |

由上表可知，企业大气环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估分值合计为6分。

#### 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平分值汇总

企业生产工艺过程与水环境风险控制水平分值汇总见下表7.2-3。

##### 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平分值汇总

| 序号 | 评估指标 | 本企业现状得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺过程（30分） | 0 |
| 2 | 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况（70分） | 截流措施（8分） | 0 |
|  |  | 事故废水收集措施（8分） | 0 |
|  |  | 清净废水系统风险防控措施（8分） | 0 |
|  |  | 雨水排水系统风险防控措施（8分） | 0 |
|  |  | 生产废水处理系统风险防控措施（8分） | 0 |
|  |  | 废水排放去向（12分） | 6 |
|  |  | 厂内危险废物环境管理（10分） | 0 |
|  |  | 近3年内突发水环境事件发生情况（8分） | 0 |
| 合计 |  | 6 |

通过评估，企业现状生产工艺与环境风险控制水平（M）值为6分，环境风险及其控制水平为M1类水平。

### 水环境风险受体敏感程度（E）评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表7，按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

企业水环境风险受体情况划分情况见表7.2-4。

##### 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |

根据第3章3.2节企业水环境风险受体统计情况：厂区废水受纳水体为五布河，污水排口下游10km范围内无地表水饮用水源保护区，因此企业水环境风险受体为E3类。

### 突发水环境事件风险等级确定

根据企业水环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）表5确定企业突发水环境事件风险等级。

##### 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 环境风险及其控制水平(M) |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

根据前文分析评估，企业涉水风险物质数量与临界比值（Q）为0.294，属Q0级；生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）为6分，属M1类水平；水环境风险受体敏感程度为E3类。

### 突发水环境事件风险等级表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M 类型-E类型）”。

企业Q＜1，瑞鸥联能源公司水环境事件风险等级级别表征为“一般-水（Q0）”。

## 企业现状突发环境事件风险等级确定与调整

### 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据7.1和7.2的评估，瑞鸥联能源公司大气环境事件风险等级级别表征为“一般-大气（Q0）”，水环境事件风险等级级别表征为“一般-水（Q0）”。因此确定企业环境风险等级为一般环境风险企业。

### 风险等级调整

本次评估通过对企业风险源的调查与分析，深入了解当地周边环境现状，搞清楚区域的环境敏感特征；根据工艺过程生产工艺设施的危险性、风险防范措施、应急管理等要素分析企业风险控制水平；根据企业环境风险物质使用和储存情况，对照环境风险物质清单及临界量确定企业环境风险类型。

瑞鸥联能源公司按照本报告提出的整改措施落实到位后，企业风险等级按照前文评价方法，瑞鸥联能源公司突发大气环境事件风险等级不变，表示为“一般-大气（Q0）”；突发水环境事件风险等级不变，表示为“一般-水（Q0）”。

### 风险等级表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），只涉及突发大气环境事件风险的企业，风险等级按标准中6.5进行表征。只涉及突发水环境事件风险的企业，风险等级按标准中7.5进行表征。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级〔突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征〕”。

综上，重庆瑞鸥联能源开发有限公司属于同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，整改后，风险等级无变化，风险等级表示为一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】。

# Text boxes

应急指挥部

现场处置组

应急综合组

应急保障组

图3.7-1 应急组织机构图

应急办公室

应急监测组